Урок №     . Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс изготовления деталей

Цель: дать понятие о технологии как науке о преобразовании окружающей среды. Методы и орудия этого преобразования. Научить составлению технологической карты, выбору способов и последовательности обработки деталей.

Инструменты и оборудование: образцы конструкторской и технологической документации (чертежи, схемы, технологические карты). Измерительная линейка, карандаш, угольник.

Ход урока

I. Вводная часть.

I. Повторение пройденного материала.

- Перечислите физические и механические свойства древесины.

- Что называют влажностью древесины и как ее определить?

- Какие виды сушки древесины вы знаете?

- Как можно определить твердость древесины?

2.Сообщение цели урока.

II.   Изложение программного материала.

Конструкторская документация выполняется по стандарту (ГОСТу) согласно ЕСКД - единой системе конструкторской документации. Отступления от ЕСКД приводят к выпуску нестандартной документации и выпуску некачественной, бракованной

продукции.

- Какие же документы можно отнести к конструкторским?

Это чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции.

- Чертеж общего вида определяет конструкцию изделия и поясняет принцип работы изделия.

- Схема содержит в виде условных изображений составные части изделия и обозначает взаимодействие между ними.

- Инструкция содержит указания и правила по изготовлению, сборке, регулировке изделия.

При разработке конструкции изделия конструктор решает многие задачи, выбирает:

- наилучший вариант изделия;

- его конструктивные элементы;

- материал (см. рис. 5,6).

Привести в качестве примера ручку от напильника.

R 30

Рис. 5. Последовательность вычерчивания чертежа ручки киянки

Рис. 6. Детали формы вращения:

а - коническая;

б - фасонная.

Конструктивные элементы деталей:

в - фаска;

г - галтель;

д - паз;

е – буртик

- С чего же начинают составление чертежа?

- Начинают с измерения размеров изделия;

-  выбирают масштаб.

- А что такое масштаб?

- Вычерчивают осевые линии и линии симметрии;

- затем относительно них вычерчивают линии контуров;

- проставляют размеры всех элементов, их расположение и габаритные размеры изделия.

Конструкции изделий разрабатывает конструктор, выполняют чертежи чертежники, копируют и размножают копировщики.

Теперь рассмотрим, что же представляет собой сборочный чертеж. Это:

- общий вид (спереди, сбоку, сверху);

- основная надпись (наименование изделия, масштаб, фамилии и подписи разработчиков, проверяющих);

- спецификация данных о составляющих изделия деталях (см. рис. 7).

Рис. 7. Чертеж  ящика  для принадлежностей к классной доске

Технологическая документация - это документы, определяющие технологию (последовательность) изготовления изделия, то есть технологический процесс.

Технологический процесс - это часть всего производственного процесса, который осуществляется на различном оборудовании с применением оснастки (дополнительного оборудования, приспособлений, инструментов).

Технологическая операция - это законченная часть технологического процесса, которая выполняется на одном рабочем месте различными инструментами. Технологические операции состоят из технологических переходов.

Технологический переход - часть технологической операции, выполняемая на одном рабочем месте одним инструментом (строгание шерхебелем -1, рубанком -2, фуганком -3 и т.д.).

Технологический переход выполняют при определенной установке (закреплении) детали, которую называют установом. Основными технологическими документами являются карты:

- технологическая;

- операционная;

- маршрутная.

Технологическая карта (см. табл. 1) - документ, в котором записан весь процесс обработки деталей с указанием технологических операций и переходов, а также материалов, конструкторской документации технологической оснастки.

Таблица 1

Учебная технологическая карта.

Изготовление брусков для точения фасонных деталей

Операционная карта содержит перечень переходов и установок и применяемых инструментов.

Маршрутная карта содержит описание отдельных маршрутов  последовательно  по всем переходам.

Разработку технологической документации осуществляют технологи на основе ЕСТД - единой системы технологической документации.

III.  Практическая часть.

Учащимся раздаются учебные технологические карты и изделия из древесины (ручки напильника, молотка, киянки и др.).

После изучения технологической карты определяют размеры и выполняют чертеж нужной детали. Определяют размер заготовки для изготовления детали, подбирают породу древесины. Составляют операционную карту с записью переходов, изображением рисунков, простановкой размеров и перечнем необходимых инструментов.

IV.  Заключительная часть.

Проверка составленных операционных карт, оценка выполненных работ, анализ ошибок и недочетов. Уборка рабочего

места.